# PROCESSO LICITATÓRIO 08/2008

# CONVITE  N.º  03/2008

ALTERAÇÃO DE EDITAL

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, com fundamento na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, excluiu e alterou a redação de diversos itens do Processo Licitatório nº 08/2008, Convite nº 3/2008, conforme segue:

- Alterado o item 1 do edital, sendo que as medidas do arquivo referente ao projeto 1 poderão variar em até 5% para mais ou para menos;

- Não acolhido o pedido de impugnação do item 1.1 do Edital referente ao Processo Licitatório º 08/2008, Convite º 03/2008;

- Acolhida a impugnação do item 4.7 do Edital, alterando a sua redação para o seguinte texto:

“4.7 Laudo Técnico fornecido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou Laudo fornecido por laboratório credenciado pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), que comprove a estabilidade, durabilidade (corrosão) e capacidade (peso) das principais características do conjunto: prateleira, rodas metálicas e deslocamento do arquivo.”

- Alterados os seguintes itens do Anexo III – Especificação Técnica, os quais passarão a ter a redação abaixo:

Anexo III - Especificação Técnica

2. Conjunto de Movimentação

2.1 Bases ou Carros Deslizantes Quadro em perfil “C”,com 120 mm de altura, confeccionado em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, reforçada com travessas internas independentes para ancoragem e transpasse para fixação da estrutura do módulo e do sistema integrado de travamento do tampo inferior. Sistema de sustentação e afixação das rodas através de perfil “U” dobrado e blindado, confeccionado em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, soldado aos perfis frontais da base, coincidindo com o centro de cada face estabelecendo uma distribuição equilibrada do peso. A base deverá suportar uma carga vertical de pelo menos 10.000 kg sem deformações que impossibilitem o seu uso normal.

  - Acionamento (movimentação) - Mecanismo de movimentação com engrenagem, fixado no centro da parede frontal do módulo deslizante, acionado através de um manípulo (volante) de três pontas em poliestileno alto impacto injetado, podendo ser reparado ou substituído sem a necessidade da retirada do material armazenado. A movimentação do arquivo pelo usuário deve ser fácil, requerendo pouco esforço.

3.ESTRUTURA E BLINDAGEM DOS MODULOS

  - Painel frontal de acabamento - Parte independente da estrutura, com painel superior e inferior confeccionado em chapa de aço SAE 1010, com 0,9 mm de espessura, com cantos arredondados com raio de 10 mm. Painel central em chapa de aço com quatro frisos horizontais estampado, pintado com epóxi pó craquelado preto/prata, com acabamento nas duas extremidades através de painel lateral confeccionado em PU expandido flexível na cor preta.Todos estes painéis de acabamento devem possuir dispositivos de engates, para fácil remoção e não devem possuir parafusos ou arrebites, para que, em eventuais manutenções no sistema de acionamento, não haja a necessidade da retirada do material armazenado.

  - Porta etiqueta - Parte integrante dos arquivos, confeccionado em PVC, com visor translúcido, fixados nos painéis frontais para identificação do conteúdo interno, facilitando e agilizando as pesquisas.

- COMPONENTES EXTERNOS

  - Trava individual - Todo módulo deslizante deve possuir uma trava individual, cujo acionamento permita o bloqueio do corredor de pesquisa em uso, evitando o seu fechamento indevido e acidentes aos usuários.

  - Trava geral mecânica - Todo conjunto deve possuir um sistema de travamento por meio de uma única chave (com duas copias) ligada a um mecanismo de bloqueio que atua diretamente nos próprios trilhos evitando furar o piso existente, proporcionando maior segurança ao sistema.

- COMPONENTES INTERNOS

  - Prateleiras - Colocadas sobre os “suportes de sustentação” e confeccionadas em chapa de aço SAE com 0,9 mm de espessura, 20 mm de altura, com viga central longitudinal estampada por repuxo, sem soldas ou saliências que possam criar pontos de atrito ou ferrugem. Permite a instalação de diferentes tipos de acessórios. Devem possuir resistência a carga de no mínimo 150 kg com deflexão máxima de 7 mm.

  - Suporte de pasta pendular - Um conjunto para pastas suspensas, de aço, composto de suportes de sustentação e dois varões de grande resistência.

  - Mesas de apoio para pesquisa - Confeccionada em chapa de aço ou em chapa de aço SAE com 1,2 mm de espessura, com 20 mm de altura, providos de trilhos telescópicos.

PROJETOS DOS ARQUIVOS

PROJETO 1 - ARQUIVO DESLIZANTE PARA O CENTRO DE MEMÓRIA DA CÂMARA

COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO

| Quantidade | Unidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 2 | PÇ | Módulo 440 mm deslizante 3.0 simples 2.200mm x 3.200 mm x 440 mm |
| 2 | PÇ | Módulo 860 mm deslizante 3.0 duplo 2.200 mm x 3.200 mm x 860 mm |
| 1 | PÇ | Trava mecânica do conjunto |
| 10,20 | M | Trilho direto no piso para módulo 3.0 |
| 93 | PÇ | Prateleira 415 c/reforço estampado para carga mínima de 150 kg |
| 12 | PÇ | Gavetão 150 mm |
| 60 | PÇ | Divisor 150 mm para gaveta |
| 6 | PÇ | Suporte p/pasta pendular c/varão tubular 5/8 face 430 mm |

- Exclído o item 6.3 do Anexo III – Especificação Técnica

- Alterada a data de abertura da documentação e propostas para o dia 18.07.2008, às 14 horas, no Plenarinho da Câmara.

- Os demais itens permanecem inalterados.

Caxias do Sul, 07 de julho de 2008.

VEREADOR ÉDIO ELOI FRIZZO,

Presidente.